# Série

OFE-B	Fournaise électrique Nortron première génération

Caractéristiques

Couleur	-	Standard : gris.

Tension	-	208V, 3 phases.

Construction	-	Un seul panneau donnant accès à toutes les composantes internes.

Ventilateur	-	Ventilateur de qualité supérieure, équilibré pour un fonctionnement optimal et silencieux.

Moteur	-	Moteur standard (PSC), lubrifié à vie et monté sur des supports en caoutchouc afin de réduire au maximum les risques de bruits et de vibrations.

-	Ensemble de synchronisation pour un fonctionnement avec un système de ventilation de salle de bain et un ventilateur récupérateur de chaleur (en option).

Élément	-	Fils hélicoïdaux en alliage nickel-chrome robustes, fiables et assurant un meilleur transfert de chaleur et moins de restriction au passage de l’air.

- Éléments chauffants remplaçables individuellement.

- Protection thermique à réenclenchement automatique.

- Éléments activés par des séquenceurs électromécaniques.

Régulation	-	Transformateur robuste de 24VAC qui alimente les relais et contrôles.

-	Disjoncteurs intégrés à réenclenchement manuel en façade.

-	Interrupteur «Sélecteur de saison» : «Douce» ou «Froide».

-	Interrupteur «Mode recirculation» : «Marche» ou «Arrêt».

-	Compatible avec un thermostat à 1 ou 2 stages avec ou sans unité externe.

Installation	-	Installation multi-positions avec retour d’air sur les côtés, l’arrière ou le dessous.

-	Approuvée pour une installation contre les surfaces combustibles sans aucun dégagement.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Application 	-	Pour la maison, le bureau ou le chalet, aussi approuvée pour installation dans les maisons 	mobiles. S’installe n’importe où : sous-sol, placard, vide sanitaire ou tout autre espace libre.

# Modèles 208V avec moteur standard (PSC)

| # Produit | Volts (3ph) 3 fils | kW (BTU/hr) | Amp. incluant moteur | Moteur HP | Pression statique à 0.2" C.E. | Poids | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vitesse du moteur1 | Pcm2 | lb | kg |  |
| 83B13-A | 208 | 13.5 (46105) | 42.0 | 1/3 | Moyenne | 1126 | 105 | 47.6 |  |
| 83B24-A | 208 | 24.0 (81964) | 70.0 | 1/3 | Moyenne | 1126 | 115 | 52.2 |  |

# Option

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| FIK | Ensemble de synchronisation pour système de ventilation |  |

# 1 Réglage en usine.

# 2 Se référer au guide d’installation et manuel du propriétaire pour les tableaux complets sur les débits d’air.

Contrôles muraux

Compatible avec tout thermostat à basse tension.

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |