# Série

OFE-ECM	Fournaise électrique Nortron écoénergétique

Caractéristiques

Couleur	-	Standard : gris.

Tension	-  240V, 1 phase.

Construction	-	Boîtier en acier complètement isolé pour une diminution des pertes de chaleur et du bruit.

-	Un seul panneau donnant accès à toutes les composantes internes.

Ventilateur	-	Ventilateur de qualité supérieure, équilibré pour un fonctionnement optimal et silencieux.

Moteur	-	Moteur à vitesse variable (ECM) à commande électronique, lubrifié à vie et monté sur des supports en caoutchouc afin de réduire au maximum les risques de bruits et de vibrations.

-	Relais et carte de circuits imprimés contrôlant le fonctionnement automatique du moteur et permettant l’ajout d’un climatiseur ou d’une pompe à chaleur.

Élément	-	Fils hélicoïdaux en alliage nickel-chrome robustes et fiables et assurant un meilleur transfert de chaleur et moins de restriction au passage de l’air.

- Éléments chauffants remplaçables individuellement.

- Protection thermique à réenclenchement automatique.

- Éléments activés à intervalles progressifs par une carte de circuits imprimés bas voltage muni de carte redresseur de courant et temporisateur afin d’éviter les surcharges électriques.

Régulation	-	Transformateur robuste de 24VAC qui alimente les relais et contrôles.

-	Disjoncteurs intégrés à réenclenchement manuel en façade (sauf le modèle de 10kW).

-	Interrupteur «Sélecteur de vitesse» : «Basse» ou «Haute».

-	Interrupteur «Activation de chauffage» : «Lente» ou «Rapide».

-	Compatible avec un thermostat à 1 ou 2 stages avec ou sans unité externe.

Installation	-	Installation multi-positions avec retour d’air sur les côtés, l’arrière ou le dessous.

-	Approuvée pour une installation contre les surfaces combustibles sans aucun dégagement.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Application 	-	Pour la maison, le bureau ou le chalet, aussi approuvée pour installation dans les maisons 	mobiles. S’installe n’importe où : sous-sol, placard, vide sanitaire ou tout autre espace libre.

# Modèles avec moteur à vitesse variable (ECM)

| # Produit | Volts (1 ph) 2 fils | kW (BTU/hr) | Amp. incluant moteur | Moteur HP | Pression statique à 0.2" C.E. | Poids | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vitesse du moteur1 | pcm2 | lb | kg |  |
| 21ECM10-A | 240 | 10.0 (34152) | 43.0 | 1/3 | Basse | 740 | 108 | 50.0 |  |
| 21ECM15-A | 240 | 15.0 (51228) | 64.0 | 1/3 | Moyenne | 1040 | 108 | 50.0 |  |
| 21ECM18-A | 240 | 18.0 (61473) | 76.0 | 1/3 | Moyenne | 1040 | 110 | 49.9 |  |
| 21ECM20-A | 240 | 20.0 (68304) | 84.0 | 1/3 | Moyenne | 1040 | 110 | 49.9 |  |
| 21ECM23-A | 240 | 22.5 (76842) | 94.0 | 1/3 | Moyenne | 1040 | 115 | 49.9 |  |

# Option

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| FSB13 | Socle de fournaise pour installation en débit descendant |  |

# 1 Réglage en usine.

# 2 Se référer au guide d’installation et manuel du propriétaire pour les tableaux complets sur les débits d’air.

# 3 Disponible pour les modèles de 10kW,15kW,18kW et 20kW.

Couleur standard gris.

Contrôles muraux

Compatible avec tout thermostat à basse tension.

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |