# Série

OSR	Options de contrôleur pour traçage des tuyaux

pour usage en environnement ordinaire et dangereux

|  | # Produit | DescrIption | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TXR-L2S-10-Q101 | Thermostat SPDT, anti-déﬂagrant, NEMA 4, 7 et 9. Boîtier en aluminium anodisé. 22A à 120/250/480V. Bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m). Température ambiante : -40°C à 60°C (-40°F à 140°F). |  |
|  | TM-1SIH1-E5-RTD-A1 | Thermostat électronique DDFT TraceMateTM l. NEMA 4X. Classe I, Division 2 / Zone II. Simple circuit à 120V. RTD en platine 100 ohms, 3 fils. Température ambiante : -50°C à 500°C (-58°F à 932°F). |  |
|  | TM-1DIH2-E5-RTD-A1 | Thermostat électronique DDFT TraceMateTM l. NEMA 4X. Classe I, Division 2 / Zone II. Simple circuit à 240/208V. RTD en platine 100 ohms, 3 fils. Température ambiante : -50°C à 500°C (-58°F à 932°F). |  |
|  | TM-2SIH1-E5-RTD | Thermostat électronique DDFT TraceMateTM l. NEMA 4X. Classe I, Division 2 / Zone II. Double circuit à 120V. RTD en platine 100 ohms, 3 fils. Température ambiante : -50°C à 500°C (-58°F à 932°F). |  |
|  | TM-2DIH2-E5-RTD | Thermostat électronique DDFT TraceMateTM l. NEMA 4X. Classe I, Division 2 / Zone II. Double circuit à 240/208V. RTD en platine 100 ohms, 3 fils. Température ambiante : -50°C à 500°C (-58°F à 932°F). |  |
|  | MS-21012 | Contrôleur DDFT électronique MasterTrace avec interface utilisateur. NEMA 4X. Classe I, Division 2 / Zone II. Simple circuit double pôle. 30A à 85-280V. Communication de type RS485, protocole Modbus® RTU. Température ambiante : -50°C à 500°C (-58°F à 932°F). |  |
|  | MS-21022 | Contrôleur DDFT électronique MasterTrace avec interface utilisateur. NEMA 4X. Classe I, Division 2 / Zone II. Double circuit simple pôle. 30A à 120 ou 277V. Communication de type RS485, protocole Modbus® RTU. Température ambiante : -50°C à 500°C (-58°F à 932°F). |  |
|  | RTD-7 | Sonde RTD pour contrôleur MasterTrace. |  |

1 Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.

2 Nécessite une sonde RTD pour contrôleur MasterTrace (RTD-7).

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |