Série

OSR-PI	Câble chauffant autorégulant 120V préassemblé

Caractéristiques

Tension nominale	-	120V.

Longueur de la liaison froide	-	36’’ (0.9 m).

Surgaine	-	Thermoplastique.

Conducteur d’alimentation	-	Cuivre nickelé.

Température maximale

maintenue (sous tension)	-	60 °C (140 °F).

Température maximale

maintenue (hors tension)	-	80 °C (176 °F).

Section du câble	-  14.1 mm X 5.6 mm.

Rayon de courbure minimal	-  25 mm (1 po).

Matériel inclus	-  Fiche à 3 bornes avec mise à la terre et témoin lumineux indiquant la mise sous

tension du câble.

Température minimale

d’installation et de démarrage	-	-25 °C (-13 °F).

Normes	- 	CSA C22.2.130.03; -WS.

- CAN/CSA 60079-7:12, 60079-0-11.

- ANSI/IEEE 515, 515.

Homologation	-	CSA C US 2547790.

Classement	-  Applications extérieures et endroits humides (WS).

Garantie	-	Garantie de base 1 an sur le câble chauffant.

Application	-	Protection contre le gel, toiture et gouttière, tuyaux.

.

Modèles

| # Produit1 | Longueur | Puissance de sortie nominale dans l’air à 5 °C (40 °F)2 | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pi | m | Watts |  |
| ECK-7AO-006 | 6 | 1.8 | 42 |  |
| ECK-7AO-012 | 12 | 3.6 | 84 |  |
| ECK-7AO-018 | 18 | 5.5 | 126 |  |
| ECK-7AO-025 | 25 | 7.6 | 175 |  |
| ECK-7AO-050 | 50 | 15.2 | 350 |  |
| ECK-7AO-075 | 75 | 22.9 | 525 |  |
| ECK-7AO-100 | 100 | 30.5 | 700 |  |

1 Doit être branché dans une prise 120V muni d’un dispositif de détection de fuite à la terre (DDFT).

2 Dû à la propriété d’autorégulation du câble, la densité linéaire peut atteindre jusqu’à 11 Watts par pied lorsque enfoui dans la neige ou la glace : «densité humide». 
Dans cette condition, l’utilisation d’un disjoncteur de 15 Ampères reste valide pour tous les modèles.

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence chez le manufacturier : |  |
| Commentaires : |