# Série

OTH4000-GT	Thermostat électronique programmable 
	à communication sans fil

Caractéristiques

# L’accès à distance requiert une connexion Internet 
ainsi qu’une interface Web GT125 (non comprise).

Type	-		Thermostat électronique programmable à pulsion proportionnelle

et à communication sans fil.

- Module transmetteur : 
IC : 7693A-89XAM9A
FCC ID : OA3MRF89XAM9

Couleur	-	Standard : blanc.

Alimentation	-	120/208/240V, 50/60 Hz.

Puissance	-	Charge maximale : 16.7A à 120/208/240V.

-	Charge minimale : 0.5A à 120/208/240V.

Contrôle	-	Cycle de 10 minutes (ventilo-convecteur) ou de 15 secondes (convecteur).

-	Résolution : 0.5 °C (1 °F).

- Précision : ± 0.15 °C (0.27 °F) pour les cycles de 15 secondes.

- Précision : ± 0.5 °C (1 °F) pour les cycles de 10 minutes.

Plage de température	-	5 °C (41 °F) à 30 °C (86 °F).

Affichage	-	Écran à affichage digital avec rétroéclairage à DEL blanc.

- Affichage du mode ventilo-convecteur et du verrouillage du clavier (lorsque activé).

- Format d’affichage de la température (°C ou °F) et de l’heure (24h ou 12h).

- Les fonctions de programmation ne sont accessibles que via la plateforme Web neviweb®. La connectivité requiert une interface GT125.

Installation	-	Thermostat à 2 ﬁls, facile à installer.

Application	-	Plinthe électrique, plafond radiant, convecteur ou ventilo-convecteur.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

# Modèle

| # Produit | Description | Volts | Watts | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTH4000-GT1 | Thermostat électronique programmable à pulsion proportionnelle et à communication sans fil | 120/208/240 | 2000/3465/4000 |  |
| GT1252 | Interface Web permettant l‘accès à distance de tous vos produits compatibles avec neviweb® | - | - |  |

1 Couleur standard blanc.

2 Couleur standard noir.

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |

# Text boxes

CSA-C828-06

Norme de performance

Neviweb® est une marque déposée

de Sinopé Technologies Inc.

au Canada et aux États-Unis.