# Série

OTH3600-GA

Thermostat électronique non programmable

pour système de plancher chauffant

# Caractéristiques

Type	-	Thermostat électronique non programmable pour plancher chauffant, 
bipolaire, à 4 fils.

Couleur	-	Standard : blanc.

Alimentation	-	120/208/240V, 50/60 Hz.

Puissance	-	15A à 120/208/240V.

Contrôle	-	Cycles de 15 minutes.

-	Résolution et précision : ± 0.5 °C (1 °F).

-	Sortie auxiliaire offrant la possibilité de contrôler des sources de chauffage   supplémentaires à l’aide de modules esclaves pour plancher chauffant 
(TR1310-12240GA ) ou d’un relais et transformateur bas voltage pour appareil 
de chauffage.

-	Résolution et précision : ± 0.5° C (1 °F).

Plage de température	-	Plancher : 5 °C (40 °F) à 30 °C (86 °F).

- Ambiante : 5 °C (40 °F) à 30 °C (86 °F).

Mode de contrôle	- 	Mode A : Régulation précise de la température ambiante et offre la possibilité 
   de limiter la température du plancher à l’aide d’une sonde externe.

- Mode F : Régulation précise de la température du plancher au moyen d’une sonde

de température externe et offre la possibilité de limiter la température ambiante.

Affichage	-	Affichage digital de la température actuelle et de consigne (°C ou °F), du niveau

de chauffage envoyé .

- Indicateur DDFT (disjoncteur-détecteur de fuite à la terre).

- Rétroéclairage.

Installation	-	Thermostat 4 fils avec sonde de plancher et sonde ambiante.

Garantie	- 3 ans contre tous vices.

Modèle

| # Produit | Qté | Description | Amp | Volts | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTH3600-GA2 |  | Thermostat électronique non programmable pour système de plancher chauffant | 15 | 120/208/240 | Classe A DDFT 5 mA1 |
| TR1310-120-240GA |  | Module esclave pour système de plancher chauffant | - | - | - |

1 DDFT : Disjoncteur-détecteur de fuite à la terre.

2 Sonde de sol 15' (4.6 m)  incluse.

Couleur standard blanc.

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |

# Text boxes

Conforme à la norme

CAN/CSA-C828-13