# Series

Série S1   Contrôleur intelligent pour câbles chauffants de traçage

Caractéristiques

# L’accès à distance requiert une connexion Internet.

Type	-		S1-B : Contrôleur électronique à point unique pour câbles chauffants

de traçage avec Wi-Fi et Ethernet.

- S1-A : Identique au modèle S1-B ci-dessus avec les fonctionnalités

supplémentaires Modbus et BACnet1.

Couleur	-	Standard: blanc.

Alimentation	-	120V-277V, 50/60 Hz.

Puissance	- 	30A résistif.

Construction 	- 	Boîtier de type NEMA 4X IP67.

Contrôle	- 	GFEP intégré 30 mA à 300 mA (Par défaut 30 mA).

-  Contact sec pour alarme 1A à 120V ou 24VDC, NF (normalement fermé).

Plage de température	- 	-40 ⁰C (-40 ⁰F) à 105 ⁰C (221 ⁰F).

Connexion Internet	- 	Wi-Fi 802.11 Double Bande 2.4 GHz et 5 GHz, Ethernet (RJ45, Cat 5 ou 6).

Affichage	- 	Affichage OLED 2.42 po, 128 x 64 pixels, menu disponible en anglais seulement.

Accessoire inclus	- 	Sonde 20 pi (6 m) avec thermistance 10k ohms.

Application	-	Pour contrôler les applications de traçage en température de maintien

ou de protection contre le gel.

Certification	- UL 1053, UL 60730, CSA C22.2 No.14.

Garantie	-	2 ans contre tous vices.

1 BACnet IP ou MS/TP sont disponibles via la passerelle SMC préconfigurée, vendue séparément.

# Modèles

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| S1-A | Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet, fonctionnalité Modbus et BACnet1 |  |
| S1-B | Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet |  |
| GATEWAY-PCKG | Passerelle BACnet dans boîtier NEMA 4X 24VDC avec alimentation et transformateur 24VDC |  |
| GATEWAY | Passerelle BACnet 24VDC seulement |  |

1 BACnet IP ou MS/TP sont disponibles via la passerelle SMC préconfigurée, vendue séparément.

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet: | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date: |  |
| Référence chez le manufacturier : |  |
| Commentaires : |