# Série

TH401	Thermostat électronique non programmable

CSA-C828-06 Norme de performance

# Caractéristiques

Type	-	Thermostat électronique de ligne non programmable à pulsion proportionnelle.

Couleur	-	Standard : blanc.

Dimension	-	5 po (127 mm) X 3 3/8 po (85 mm) X 1 3/16 po (30 mm).

Alimentation	-	120/208/240V, 50/60 Hz.

Puissance 	- 	Charge résistive maximale : 10.4A – 2500W à 240VAC, 2160W à 208VAC,

1250W à 120VAC.

-	Charge résistive minimale : 0.83A – 200W à 240VAC, 170W à 208VAC,

100W à 120VAC.

Contrôle	-	Cycle de 5 minutes (ventilo-convecteur) ou de 15 secondes (convecteur).

-	Résolution : 0.5 °C (1 °F).

- Précision : ± 0.15 °C (0.27 °F) pour les cycles de 15 secondes.

- Précision : ± 0.5 °C (1 °F) pour les cycles de 5 minutes.

Plage d’affichage	-	0 °C (32°F) à 50 °C (122 °F).

Plage de réglage	-	5 °C (40°F) à 30 °C (85 °F).

Affichage	-	Écran à affichage digital avec rétroéclairage à DEL blanc.

- Affichage du mode ventilo-convecteur.

- Format d’affichage de la température (°C ou °F).

Autre caractéristique	-	Mémoire du point de consigne permanente en cas de panne électrique.

-	Ajustement des températures maximales et minimales aux degrés désirés.

Installation	-	Thermostat à 2 ﬁls, facile à installer.

Application	-	Plinthe électrique, plafond radiant, convecteur ou ventilo-convecteur.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

# Modèle

| # Produit | Description | Volts | Watts | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TH401 | Thermostat électronique non programmable | 120/208/240 | 1250/2160/2500 |  |

Couleur standard blanc.

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |