Série

XB	Convecteur antidéflagrant

Unité de type 3 avec thermostat facultatif

Caractéristiques

Tension	-	120V, 208V, 240V, 480V, 600V, 1 phase.

Construction	-	Conception unique.

-	Convecteur en aluminium très efficace.

-	Grilles de protection standard.

-	Convection à basse température.

-	Boîte de jonction scellée.

Élément	-	Élément chauffant tubulaire inséré dans un dissipateur d’aluminium.

Densité	-	Variable selon le code de température.

Régulation	-	Thermostat intégré ou mural en option.

Installation	-	Support mural intégré.

Garantie	-	1 an contre tous vices.

Application 	-	Raffinerie, mine, entrepôt de matières dangereuses.

Température ambiante maximum : 25 °C (77 °F).

Consulter le Code de l’électricité de votre région avant de faire l’installation de ces unités.

Modèles

| # Produit | Qté | Volts | Watts | Code de Température2 | Type | L | M | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | po | mm | po | mm | lb | kg |
| Classe I, Division 1, Groupes A, B, C et D |
| XB1-1047T2D11 |  | 120 | 475 | T2D | 1 | 10 | 254 | 7 5/16 | 184 | 10,0 | 4,5 |
| XB1-4100T2D11 |  | 120 | 1000 | T2D | 1 | 23 7/16 | 594 | 7 5/16 | 184 | 20,0 | 9,1 |
| XB2-3150T2D11 |  | 120 | 1500 | T2D | 2 | 16 3/4 | 424 | 16 1/8 | 410 | 30,0 | 13,6 |
| XB1-4100T2D21 |  | 208 | 1000 | T2D | 1 | 23 7/16 | 594 | 7 5/16 | 184 | 20,0 | 9,1 |
| XB2-3150T2D21 |  | 2081 | 1500 | T2D | 2 | 16 3/4 | 424 | 16 1/8 | 410 | 30,0 | 13,6 |
| XB2-4200T2D21 |  | 2081 | 2000 | T2D | 2 | 23 7/16 | 594 | 16 1/8 | 410 | 40,0 | 18,1 |
| XB3-4300T2D21 |  | 2081 | 3000 | T2D | 3 | 23 7/16 | 594 | 25 | 635 | 60,0 | 27,2 |
| XB4-6450T2D21 |  | 2081 | 4500 | T2D | 4 | 30 1/8 | 765 | 33 15/16 | 860 | 100,0 | 45,4 |
| XB1-4100T2D31 |  | 240 | 1000 | T2D | 1 | 23 7/16 | 594 | 7 5/16 | 184 | 20,0 | 9,1 |
| XB2-3150T2D31 |  | 2401 | 1500 | T2D | 2 | 16 3/4 | 424 | 16 1/8 | 410 | 30,0 | 13,6 |
| XB2-4200T2D31 |  | 2401 | 2000 | T2D | 2 | 23 7/16 | 594 | 16 1/8 | 410 | 40,0 | 18,1 |
| XB3-4300T2D31 |  | 2401 | 3000 | T2D | 3 | 23 7/16 | 594 | 25 | 635 | 60,0 | 27,2 |
| XB4-6450T2D31 |  | 2401 | 4500 | T2D | 4 | 30 1/8 | 765 | 33 15/16 | 860 | 100,0 | 45,4 |
| XB1-4100T2D71 |  | 480 | 1000 | T2D | 1 | 17 3/4 | 451 | 7 5/16 | 184 | 20,0 | 9,1 |
| XB2-4200T2D71 |  | 4801 | 2000 | T2D | 2 | 17 3/4 | 451 | 16 1/8 | 410 | 40,0 | 18,1 |
| XB3-4300T2D71 |  | 4801 | 3000 | T2D | 3 | 17 3/4 | 451 | 25 | 635 | 60,0 | 27,2 |
| XB4-6450T2D71 |  | 4801 | 4500 | T2D | 4 | 30 1/8 | 765 | 33 15/16 | 860 | 100,0 | 45,4 |
| XB1-4100T2D81 |  | 600 | 1000 | T2D | 1 | 17 3/4 | 451 | 7 5/16 | 184 | 20,0 | 9,1 |
| XB2-4200T2D81 |  | 6001 | 2000 | T2D | 2 | 17 3/4 | 451 | 16 1/8 | 410 | 40,0 | 18,1 |
| XB3-4300T2D81 |  | 6001 | 3000 | T2D | 3 | 17 3/4 | 451 | 25 | 635 | 60,0 | 27,2 |
| XB4-6450T2D81 |  | 6001 | 4500 | T2D | 4 | 30 1/8 | 765 | 33 15/16 | 860 | 100,0 | 45,4 |
| Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes A, B, C et D |
| Classe II, Divisions 1 et 2, Groupes E, F et G — Classe III, Division 1 |
| XB3-6225T3B11 |  | 120 | 2250 | T3B | 3 | 30 1/8 | 765 | 25 | 635 | 75,0 | 34,0 |
| XB3-6225T3B21 |  | 2081 | 2250 | T3B | 3 | 30 1/8 | 765 | 25 | 635 | 75,0 | 34,0 |
| XB3-6225T3B31 |  | 2401 | 2250 | T3B | 3 | 30 1/8 | 765 | 25 | 635 | 75,0 | 34,0 |
| XB3-6225T3B71 |  | 4801 | 2250 | T3B | 3 | 30 1/8 | 765 | 25 | 635 | 75,0 | 34,0 |
| XB3-6225T3B81 |  | 6001 | 2250 | T3B | 3 | 30 1/8 | 765 | 25 | 635 | 75,0 | 34,0 |

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| - | T | Thermostat unipolaire disponible pour unité à simple phase seulement |  |
| - | T2 | Thermostat bipolaire |  |
| XB-TM | - | Thermostat mural antidéflagrant, plage de -18 °C à 40 °C (0 °F à 100 °F) : 15A à 600V, 25A à 277V |  |
| XB-TM2 | - | Thermostat mural antidéﬂagrant bipolaire, plage de -18 °C à 40 °C (0 °F à 100 °F) : 15A à 600V, 25A à 277V |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Modèle à 3 phases offert sur demande. Si thermostat intégré est requis avec un modèle 3 phases, seuls les T2 et XB-TM2 peuvent être utilisés.

2 Code de température : T2D = 215 °C (419 °F), T3B = 165 °C (329 °F).

Communiquez avec notre service à la clientèle pour d’autres puissances ou d’autres endroits à risque.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |