Série

OAE	Aérotherme économique

Caractéristiques

Couleur	-	Standard : amande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	240/208V, 1 phase.

Construction	-	Construction en acier de calibre 20.

-	Déflecteurs ajustables pour diriger l’air.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur	-	Ventilateur de 300 pcm (51 dBA).

-	Moteur fermé lubrifié à vie.

Élément	-	Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en céramique.

-	Élément produisant une chaleur instantanée.

Régulation	-	Thermostat intégré inclus.

Installation	-	Supports de fixation inclus permettant la pose au mur et au plafond.

- Les supports permettent de faire pivoter l’appareil sur 360°

et l’empêchent de basculer.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

Application 	-	Garage, atelier.

Modèles

| # Produit1 | Qté | Watts | Volts | BTU/hr | Type d’élément | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | lb | kg |
| OAE2000AM-EO-TB6 |  | 2000/1500 | 240/208 | 6824/5118 | Ouvert | 20.0 | 9.1 |
| OAE3000AM-EO-TB6 |  | 3000/2250 | 240/208 | 10236/7677 | Ouvert | 20.0 | 9.1 |
| OAE5000AM-EO-TB6 |  | 5000/3750 | 240/208 | 17060/12795 | Ouvert | 20.0 | 9.1 |

1 Supports de fixation inclus.

Couleur standard amande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |