Série

OKB	Appareil radiant infrarouge

Caractéristiques

Finition	-	Aluminium anodisé.

Tension	-	120V, 208V, 240V, 480V, 600V, 1 phase.

-	Autres voltages disponibles sur demande.

Construction	-	Aucune lumière n’est émise par l’appareil.

-	Système de réglage directionnel intégré.

Élément	-	Élément tubulaire en acier inoxydable «Incoloy» avec angle de rayonnement 
standard de 60º (45º en option).

-	Élément au Quartz avec angle de rayonnement standard de 60º.

Installation	-	Montage vertical ou horizontal pour les modèles en acier inoxydable.
	-	Montage horizontal pour les modèles avec élément au Quartz.

-	Montage en surface à une boîte de jonction (sur une surface non-combustible)

ou en suspension par des chaînes (non incluses) et des œillets.

-	Doit être raccordé uniquement à un circuit comportant une protection 
contre la fuite à la terre.

-	Les fils d’alimentation à 90 ºC (194 °F) sont suffisants.

-	Hauteur d’installation recommandée : 8 à 10 pi (2,4  à 3 m).

Garantie	-	1 an contre tous vices.

Application 	-	Usine, entrepôt, atelier, église.

Modèles

| Watts | # Produit | Longueur hors-tout | Section chauffante | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120V | Qté | 208V | Qté | 240V | Qté | 600V | Qté | po | mm | po | mm | lb | kg |
| Élément tubulaire en acier inoxydable «Incoloy» avec angle de rayonnement standard de 60º (45º en option)1 |
| 950 | OKB299C611 |  | OKB299C621 |  | OKB299C631 |  | - | - | 31 1/2 | 800 | 20 | 508 | 5,1 | 2,3 |
| 1500 | OKB411C611 |  | OKB411C621 |  | OKB411C631 |  | - | - | 43 1/2 | 1105 | 32 | 813 | 6,8 | 3,1 |
| 1900 | OKB471C611 |  | OKB471C621 |  | OKB471C631 |  | - | - | 49 1/2 | 1257 | 38 | 965 | 8,0 | 3,6 |
| 2000 | - | - | OKB412C621 |  | OKB412C631 |  | OKB412C681 |  | 43 1/2 | 1105 | 32 | 813 | 7,2 | 3,3 |
| 2300 | - | - | OKB472C621 |  | OKB472C631 |  | OKB472C681 |  | 49 1/2 | 1257 | 38 | 965 | 8,1 | 3,7 |
| 3000 | - | - | OKB593C621 |  | OKB593C631 |  | OKB593C681 |  | 61 1/2 | 1562 | 50 | 1270 | 9,9 | 4,5 |
| 3800 | - | - | OKB713C621 |  | OKB713C631 |  | OKB713C681 |  | 73 1/2 | 1867 | 62 | 1575 | 11,7 | 5,3 |
| Élément au Quartz avec angle de rayonnement standard de 60º |
| 800 | OKB258T611 |  | OKB258T621 |  | OKB258T631 |  | - | - | 271/2 | 800 | 16 | 406 | 4,9 | 2,2 |
| 1600 | OKB411T611 |  | OKB411T621 |  | OKB411T631 |  | - | - | 43 ½ | 1105 | 32 | 813 | 7,1 | 3,2 |
| 2500 | - | - | OKB592T621 |  | OKB592T631 |  | OKB592T681 |  | 611/2 | 1562 | 50 | 1270 | 9,7 | 4,4 |
| 3100 | - | - | OKB713T621 |  | OKB713T631 |  | OKB713T681 |  | 721/2 | 1867 | 62 | 1575 | 11,3 | 5,1 |

Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| WGA040 | Grille de protection pour section chauffante de 16’’ (406 mm) |  |
| WGA050 | Grille de protection pour section chauffante de 20’’ (508 mm) |  |
| WGA081 | Grille de protection pour section chauffante de 32’’ (813 mm) |  |
| WGA096 | Grille de protection pour section chauffante de 38’’ (965 mm) |  |
| WGA127 | Grille de protection pour section chauffante de 50’’ (1270 mm) |  |
| WGA157 | Grille de protection pour section chauffante de 62’’ (1575 mm) |  |

1 Angle de rayonnement de 45° disponible sur demande.

Remplacer le 6 du numéro de produit par un 4. Exemple : OKB299C621 devient OKB299C421.

Autres voltages disponibles sur demande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |