Série

OPP	Plinthe électrique pour porte patio

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition 	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	208V, 240/208V, 347V, 600V, 1 phase.

Construction	-	Construction robuste en acier de calibre 18

permettant d’utiliser la plinthe comme une marche.

-	Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique.

Élément	-	Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium.

- Élément flottant sur supports de nylon haute température

réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité	-	Densité moyenne standard de 209W/pi.

Régulation	-	Thermostat intégré en option, avec bouton de contrôle ou anti-vandale

(installation du côté droit seulement).

- Relais mécanique et électronique en option (installation du côté droit seulement).

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation	-	Trous de montage espacés de 2 po (51 mm) afin de faciliter la pose.

-	Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.

-	Trousse de piédestals en option.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

-	10 ans sur l’élément.

Application 	-	Porte patio, baie vitrée, édifice commercial, immeuble de bureaux,

condos, restaurant.

Modèles à densité moyenne standard de 209W/pi

| Watts | Watts 240/208V | # Produit | Longueur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 208V | Qté | 240/208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté | po | mm | lb | kg |
| 500 | 500/375 | OPP0508 |  | OPP0500 |  | OPP0507 |  | - | - | 33 1/2 | 855 | 13.0 | 5.9 |
| 750 | 750/563 | OPP0758 |  | OPP0750 |  | OPP0757 |  | OPP0756 |  | 48 | 1219 | 17.0 | 7.7 |
| 1000 | 1000/750 | OPP1008 |  | OPP1000 |  | OPP1007 |  | OPP1006 |  | 60 | 1525 | 20.0 | 9.1 |
| 1250 | 1250/938 | OPP1258 |  | OPP1250 |  | OPP1257 |  | OPP1256 |  | 72 | 1830 | 26.0 | 11.8 |
| 1500 | 1500/1125 | OPP1508 |  | OPP1500 |  | OPP1507 |  | OPP1506 |  | 86 3/4 | 2204 | 31.0 | 14.1 |
| 1750 | 1750/1313 | OPP1758 |  | OPP1750 |  | OPP1757 |  | OPP1756 |  | 100 | 2542 | 38.0 | 17.3 |
| 2000 | 2000/1500 | OPP2008 |  | OPP2000 |  | OPP2007 |  | OPP2006 |  | 113 5/16 | 2879 | 41.0 | 18.6 |

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| - | BD | Finition unie du dos de l'appareil |  |
| KIT-OPP-CIBR | - | Coin (intérieur et extérieur), 4 po (102 mm). Boîte de relais. |  |
| KIT-OPP-JT | - | Joint de finition, 2 po (51 mm) |  |
| KIT-OPP-JT-PE | - | Joint contour de finition pour unité avec piédestals, 2 po (51 mm) |  |
| KIT-OPP-PE | - | Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm) |  |
| KIT-OPP-PEC | - | Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm) |  |
| KIT-OPP-R-3471 | R1 | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 208V, 240V - 18A à 347V |  |
| KIT-OPP-R-6001 | R1 | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V |  |
| KIT-OPP-RT-2081 | RT1 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V |  |
| KIT-OPP-RT-2401 | RT1 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V |  |
| KIT-OPP-RT-3471 | RT1 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V |  |
| KIT-OPP-RT-6001,2 | RT1,2 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V |  |
| OPP-SV-XX | - | Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2879 mm) |  |
| KIT-OPP-TB11 | TB11 | Thermostat unipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 347V, 600V |  |
| KIT-OPP-TB21,3 | TB21,3 | Thermostat bipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 347V, 600V |  |
| KIT-OPP-TB1-AV1 | TB1AV1 | Thermostat unipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 347V, 600V |  |
| KIT-OPP-TB2-AV1,3 | TB2AV1,3 | Thermostat bipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 347V, 600V |  |
| KIT-OPP-TRIAC-3471 | TRIAC1 | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 10A max. à 347V max. |  |
| KIT-OPP-TRIAC-347T1 | TRIACT1 | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 10A max. à 208V, 240V, 347V |  |
| KIT-OPP-TRIAC-6001 | TRIAC1 | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max. |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1Installation du côté droit seulement.

2Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

3 Position «Off».

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |