# Série

ORA-C	Rideau d’air commercial C Range

# Caractéristiques

Modèles	-	Chauffant électrique.

-	Non chauffant.

Couleur	-	Standard : blanc.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande (Charte RAL).

Tension	-	208V, 240/208V, 480V, 600V, 60 Hz.

Construction	-	Boîtier en acier avec embouts en plastique résistant.

- Accès rapide aux composantes internes par le panneau frontal qui facilite l’entretien et le branchement.

- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur	-	Ventilateurs tangentiels.

Élément	-	Élément produisant une chaleur instantanée (modèle électrique).

Régulation	-	Contrôle Ecopower inclus (câble de commande RJ9 de 20 pi (6 m) inclus).

- Interrupteur de porte inclus.

- Compatible avec le Système de Gestion du Bâtiment.

- Programmation personnalisée du rideau d’air.

Installation	-	Hauteur maximum d’installation :

- Montage en surface au mur : 9.84 pi (3 m) du plancher.

- Montage encastré : 9.84 pi (3 m) du plancher.

- Montage en surface au mur : équerre et support inclus.

- Montage suspendu : fixations incluses pour tiges filetées 1/4 po x 20 UNC 
(tiges non fournies).

- Montage encastré : grille à charnière incluse pour faciliter l’installation

et l’entretien.

- Trousse de raccordement, disponible en option, pour connexion de plusieurs appareils installés en surface.

Garantie	-	2 ans contre tous vices.

Application 	-	Vestibule, édifice commercial, hall d’entrée, porte de service, hôpital.

Modèles

| # Produit | Qté | Volts (ph) | kW Lo/Hi | Amp | pcm | Max velocity (ft./min) | dBA à 3 m | Longueur effective du flux d'air | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | po | mm | lb | kg |
| Montage en surface |
| Chauffant électrique |
| C1000ENTECO600V |  | 600 (3) + 208 ou 2401 | 4.5/9 | 9.3 | 740 | 1500 | 55.0 | 33 | 838 | 35 | 16 |
| C1500ENTECO600V |  | 600 (3) + 208 ou 2401 | 6/12 | 12.8 | 1060 | 1500 | 55.0 | 52 | 1320 | 51 | 23 |
| C2000ENTECO600V |  | 600 (3) + 208 ou 2401 | 9/18 | 18.6 | 1470 | 1500 | 56.0 | 66 | 1676 | 73 | 33 |
| C1000ENTECO480V |  | 480 (3) + 208 ou 2401 | 4.5/9 | 10.9 | 740 | 1500 | 55.0 | 33 | 838 | 35 | 16 |
| C1500ENTECO480V |  | 480 (3) + 208 ou 2401 | 6/12 | 14.5 | 1060 | 1500 | 55.0 | 52 | 1320 | 51 | 23 |
| C2000ENTECO480V |  | 480 (3) + 208 ou 2401 | 9/18 | 21.7 | 1470 | 1500 | 56.0 | 66 | 1676 | 73 | 33 |
| C1000ENTECO208V |  | 208 (3) | 4.5/9 | 27 | 740 | 1500 | 55.0 | 33 | 838 | 35 | 16 |
| C1500ENTECO208V |  | 208 (3) | 6/12 | 36 | 1060 | 1500 | 55.0 | 52 | 1320 | 51 | 23 |
| C2000ENTECO208V |  | 208 (3) | 9/18 | 54 | 1470 | 1500 | 56.0 | 66 | 1676 | 73 | 33 |
| Sans chauffage |
| C1000ANTECO208-230V |  | 208/240 (1)2 | - | 0.5 | 740 | 1500 | 55.0 | 33 | 838 | 35 | 15 |
| C1500ANTECO208-230V |  | 208/240 (1)2 | - | 0.7 | 1060 | 1500 | 55.0 | 52 | 1320 | 46 | 21 |
| C2000ANTECO208-230V |  | 208/240 (1)2 | - | 1 | 1470 | 1500 | 56.0 | 66 | 1676 | 68 | 31 |
| Montage encastré |
| Chauffant électrique |
| C1000ERECO600V |  | 600 (3) + 208 ou 2401 | 4.5/9 | 9.3 | 700 | 1500 | 55.0 | 33 | 838 | 40 | 19 |
| C1500ERECO600V |  | 600 (3) + 208 ou 2401 | 6/12 | 12.8 | 1020 | 1500 | 55.0 | 52 | 1320 | 56 | 25 |
| C2000ERECO600V |  | 600 (3) + 208 ou 2401 | 9/18 | 18.6 | 1400 | 1500 | 56.0 | 66 | 1676 | 79 | 35 |
| C1000ERECO480V |  | 480 (3) + 208 ou 2401 | 4.5/9 | 10.9 | 700 | 1500 | 55.0 | 33 | 838 | 40 | 19 |
| C1500ERECO480V |  | 480 (3) + 208 ou 2401 | 6/12 | 14.5 | 1020 | 1500 | 55.0 | 52 | 1320 | 56 | 25 |
| C2000ERECO480V |  | 480 (3) + 208 ou 2401 | 9/18 | 21.7 | 1400 | 1500 | 56.0 | 66 | 1676 | 79 | 35 |
| C1000ERECO208V |  | 208 (3) | 4.5/9 | 27 | 740 | 1500 | 55.0 | 33 | 838 | 44 | 20 |
| C1500ERECO208V |  | 208 (3) | 6/12 | 36 | 1060 | 1500 | 55.0 | 52 | 1320 | 60 | 27 |
| C2000ERECO208V |  | 208 (3) | 9/18 | 54 | 1470 | 1500 | 56.0 | 66 | 1676 | 87 | 37 |
| Sans chauffage |
| C1000ARECO208-230V |  | 208/240 (1)2 | - | 0.5 | 740 | 1500 | 55.0 | 33 | 838 | 39 | 19 |
| C1500ARECO208-230V |  | 208/240 (1)2 | - | 0.7 | 1060 | 1500 | 55.0 | 52 | 1320 | 52 | 25 |
| C2000ARECO208-230V |  | 208/240 (1)2 | - | 1 | 1470 | 1500 | 56.0 | 66 | 1676 | 74 | 35 |

Pour commander une couleur sur mesure de la charte RAL ajouter «SP» à la fin du # Produit et indiquer le numéro de la couleur sur la commande. Contacter notre service à la clientèle pour connaître les détails de livraison.

1 IMPORTANT : Les modèles de 600V et 480V nécessitent 2 sources de puissance (Ex.: 600V+208V ou 230V) ou l’ajout d’un transformateur externe

(Ex. : 600V/240V). Le nombre de VA requis varie selon les modèles : C1000 = 200VA, C1500 et C2000 = 350VA.

2 Hauteur maximum d’installation lorsque branché à 208V est de 8.53 pi (2.6 m).

# Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| ORA-EEPROM | Mémoire EEPROM |  |
| ORA-RS-485 | Adaptateur USB pour câble RS-485 |  |
| T7263627 | Carte de programmation |  |
| T5951001 | Câble d’appareil maître/esclave : 9.84 pi (3 m) |  |
| T5951050 | Rallonge électrique Ecopower : 32.80 pi (10 m) |  |
| T5951060 | Rallonge électrique Ecopower : 49.21 pi (15 m) |  |
| T5951020 | Rallonge électrique Ecopower : 98.42 pi (30 m) |  |
| T5951030 | Coupleur |  |

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |