Série

OSALE150

VRE - Échangeur d’air récupérateur d’énergie

Modèle avec sorties latérales (Side Port)            Modèle avec sorties au dos (Top Port)

Caractéristiques

Débit d’air et performance	-	Débit d’air ajustable à 100% jusqu’à 150 pcm @ 0 in.w.g.

- 63% de récupération sensible à 0 °C (32 °F) 30 L/s.

Tension	-	120V, 60Hz, 1A.

Avantage	-	Réduction de la demande en chauffage l’hiver et de la demande en climatisation l’été.

-  Ultra silencieux : étalonné et équilibré en usine.

-	Facile à installer et facile d’entretien.

-	Conçu et fabriqué au Canada pour fonctionner dans des conditions climatiques

variables.

Construction	-	Porte et boîtier en acier galvanisé résistant à la corrosion,

Calibre 24, prépeint blanc neutre.

- 	Porte à charnières pratique, sans vis.

-	Ultramince : 9 po (229 mm).

-  Pas de drain requis.

- 	Léger pour faciliter l’installation : 33 lb (15 kg).

- 	Dimension des sorties : 5 po (127 mm).

- 	Deux configurations pour optimiser votre espace;

modèle avec sorties au dos (Top Port) ou avec sorties latérales (Side Port).

- 	Conﬁguration du flot d’air inversé (Reverse) disponible en option, installée en usine

(-R). Pour plus d’explications, veuillez-vous référer au document Normal et Inverse.

-	Mousse pour l’installation au plafond pour le modèle avec sorties au dos (Top Port)

seulement, disponible en option, installée en usine (-F).

- 	Clapet anti-retour sur l’entrée d’air frais nécessaire (non fourni).

Moteur	-	Moteur européen étanche à haut rendement énergétique, boîtier fermé et

protection thermique à réarmement automatique.

- Balancement sans clés de débit. Ajustement électronique à 100%.

Ports de pression 	intégrés dans la porte pour un balancement précis et facile.

Cube récupérateur d’énergie	-	Cube haute efficacité 100% polymère extrêmement résistant.

-  Récupère autant l’énergie latente que sensible. (Chaleur et Humidité).

-  Atteint ou dépasse les exigences de ASHRAE 90.1-2010.

-  Lavable à l'eau savonneuse pour retrouver toute son efficacité sans détérioration

ni contamination.

- Protection antimicrobienne - ISO846.

- Ne permet pas le transfert de virus - Selon ASTM F-1671.

-	Zéro contamination de flux croisés - Certiﬁé selon AHRI 1060.

-	Testé selon UL94 HB pour la ﬂammabilité.

Contrôle/minuterie	-	Contrôle/minuterie mural de type Decora disponible en option (SA-LT15).

INTERMITENT (20-40) - CONTINU - OFF - Minuterie (20-40-60 minutes).

- Entrées et sorties pour interrelier la fournaise, installées en usine.

Installation	-		Peut être fixé au plafond ou suspendu.

- Convient aux installations dans l’entre-plafond ou juste en dessous du plafond

coupe-feu.

- Ensemble de courroies de suspension en nylon inclus.

- Plaque de montage en acier pour le modèle avec sorties au dos (Top Port)

seulement, 	disponible en option (SA-P5R).

Réglage	-	Balancer l’appareil à l’aide de l’instruction fournie nommée : Balancement.

-	L’installateur aura seulement besoin des débits requis, d’un manomètre

et de 5 minutes pour régler et équilibrer le tout.

-	Vous n’avez qu’à spéciﬁer les débits pour la BASSE VITESSE

ainsi que la HAUTE VITESSE.

-	La pression statique du système doit idéalement être moindre ou égale à la

pression statique indiquée par le graphique pour la HAUTE VITESSE.

-	Vous n’avez pas à vous préoccuper de la pression statique aﬁn de limiter le débit

d’air ou 	d’ajouter des clés de débits comme avec d’autres appareils. Il suffit de 	prévoir des conduits qui ne limitent pas le débit maximal et les réglages de 	l’appareil permettront d’ajuster les débits avec précision.

Garantie	-	Moteur 5 ans. Autres pièces sauf filtres et préfiltres 1 an.

Application 	-	Le meilleur choix pour les tours d’habitation 	et les maisons de grandeur moyenne, lorsque la réglementation n’exige pas la certification de l’appareil à -25 °C (-13 °F).

- Permet de purifier l'air en permettant l'expulsion de nombreux polluants,

de poussière ou d'allergènes vers l'extérieur, tout en assurant un apport

équivalent d'air frais dans la maison.

Modèle avec sorties latérales (Side Port)

Modèle avec sorties au dos (Top Port)

VRE OSAME150 – Courbes des ventilateurs à la plus haute vitesse

Performances énergétiques - Certifié HVI

Modèles

| # Produit | pcm | Recirculation | SRE1 0 °C (32 °F) 30 L/s | SRE1 -25 °C (-13 °F) 24 L/s | Sortie | Volts | Hertz | Amp. | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | po | mm |  |  |  | lb | kg |
| Échangeur d’air récupérateur d’énergie VRE 150 pcm avec sorties latérales (Side Port) |
| OSALE150S | 150 | Non | 63% | Non | 5 | 127 | 120 | 60 | 1 | 33 | 15 |
| Échangeur d’air récupérateur d’énergie VRE 150 pcm avec sorties au dos (Top Port) |
| OSALE150T | 150 | Non | 63% | Non | 5 | 127 | 120 | 60 | 1 | 33 | 15 |

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| - | F | Mousse pour l’installation au plafond pour le modèle avec sorties au dos (Top Port) seulement |  |
| - | R | Flot d’air inversé (Reverse) |  |
| SA-LT15 | - | Contrôle/minuterie mural de type Decora pour les échangeurs d’air récupérateur d’énergie (VRE) résidentiel |  |
| SA-P5R | - | Plaque de montage en acier pour le modèle avec sorties au dos (Top port) seulement |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 SRE: Efficacité de récupération sensible (Sensitive Recovery Effectiveness).

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence du manufacturier : |  |
| Commentaires : |