# Série

OSR	Options de contrôleur pour traçage des tuyaux

pour usage en environnement ordinaire

|  | # Produit | DescrIption | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ECA-E55-R25HT1 | Thermostat SPDT, NEMA 4X. Boîtier en aluminium moulé sous pression, revêtement d'époxy avec poudre en acier inoxydable. 22A à 120/250/480V. Bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m). Température ambiante : -40°C à 71°C (-40°F à 160°F). |  |
|  | TPR-L1N-3X-Q101 | Thermostat SPDT, NEMA 4X. Boîtier en polycarbonate. 22A à 120/250/480V. Bulbe et capillaire en cuivre étamé de 3 pi (1 m). Température ambiante : -34°C à 60°C (-30°F à 140°F). |  |
|  | TPR-L1N-10X-Q101 | Thermostat SPDT, NEMA 4X. Boîtier en polycarbonate. 22A à 120/250/480V. Bulbe et capillaire en cuivre étamé de 10 pi (3 m). Température ambiante : -34°C à 60°C (-30°F à 140°F). |  |
|  | TRF115-0051 | Thermostat SPDT, NEMA 4X. Boîtier en plastique Noryl. 25A à 120/208/240/277V. Bulbe et capillaire en acier inoxydable de 5 pi (1.5 m). Température ambiante : -17°C à 49°C (0°F à 120°F). |  |
|  | TRF115-0071 | Thermostat SPDT, NEMA 4X. Boîtier en plastique Noryl. 25A à 120/208/240/277V. Bulbe et capillaire en cuivre de 8 pi (2.4 m). Température ambiante : -35°C à 38°C (-30°F à 100°F). |  |
|  | ELTC-14-RTD1 | Contrôle de température digital. Boîtier en polycarbonate. 20A à 90-260V. RTD 3 fIls (Pt-100) élément sensitif de 5 x 50 mm avec fils d’alimentation en ﬂuoropolymère de 5 m. Température ambiante : 0°C à 250°C (32°F à 482°F). |  |

1 Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |