FHM	Câble de plancher chauffant sur treillis

Caractéristiques

Tension	-	120V, 240/208V, 1 phase.

Longueur de la liaison froide	-	10’ (3 m).

Construction	-	Câble chauffant de type double conducteur fixé sur un treillis de fibre de verre autocollant pour une installation plus simple et plus rapide, à émission magnétique négligeable.

Densité	-	12W/pi2 (130W/m2), installation aux 3’’ (76 mm).

Dimension	-	Rouleaux de 18 po (0.46 m) de largeur offerts en plusieurs longueurs.

Régulation	-	Deux types de régulation possible (voir manuel d’installation pour les détails) :

• Régulation de la température de la surface avec un thermostat électronique

en mode plancher (F) et sonde de sol.

• Régulation de la température ambiante avec un thermostat électronique 
  en mode ambiant avec limite de plancher (A ou AF) et sonde de sol.

Note : Ce produit doit être utilisé avec un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (DDFT) sauf si exempté par le code national et/ou local en vigueur dans la région d’installation.

Matériel inclus 	-	Sonde de sol de 15’ (4.6 m).

-	Étiquette de tableau de mesures (à apposer au panneau électrique).

Installation	-	Ne jamais couper ou tenter de raccourcir le câble.

-	Pour applications intérieures seulement.

-	S’installe sur un sous-plancher de contreplaqué ou sur une chape de béton.

Garantie	-	25 ans sur le câble chauffant.

Application 	-	Vestibule, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale.

Modèles

| # Produit 240/208V | Qté | # Produit 120V | Qté | Diamètre du câble (mm) | Surface couverte1 Espacement 3” (76 mm) | Longueur | Poids | Watts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pi2 | m2 | pi po | m | lb | kg |  |
| - | - | FHM120-60 |  | 3.2 | 5 | 0.5 | 3’ 4’’ | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 60 |
| FHM240-120 | - | FHM120-120 |  | 3.2 | 10 | 0.9 | 6’ 8’’ | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 120 |
| - | - | FHM120-180 |  | 3.2 | 15 | 1.4 | 10’ | 3.0 | 3.0 | 1.4 | 180 |
| FHM240-240 |  | FHM120-240 |  | 3.2 | 20 | 1.9 | 13’ 4’’ | 4 | 3.0 | 1.4 | 240 |
| - | - | FHM120-300 |  | 3.2 | 25 | 2.4 | 16’ 8’’ | 4.9 | 4.0 | 1.8 | 300 |
| FHM240-360 |  | FHM120-360 |  | 3.2 | 30 | 2.8 | 20’ | 6.1 | 4.0 | 1.8 | 360 |
| - | - | FHM120-420 |  | 3.2 | 35 | 3.3 | 23’ 4’’ | 7 | 5.0 | 2.3 | 420 |
| FHM240-480 |  | FHM120-480 |  | 3.2 | 40 | 3.8 | 26’ 8’’ | 7.9 | 5.0 | 2.3 | 480 |
| - | - | FHM120-540 |  | 3.2 | 45 | 4.2 | 30’ | 9.2 | 6.0 | 2.7 | 540 |
| FHM240-600 |  | FHM120-600 |  | 3.2 | 50 | 4.7 | 33’ 4’’ | 10.1 | 7.0 | 3.2 | 600 |
| FHM240-720 |  | FHM120-720 |  | 3.2 | 60 | 5.6 | 40’ | 12.2 | 8.0 | 3.6 | 720 |
| FHM240-840 |  | FHM120-840 |  | 3.2 | 70 | 6.5 | 46’ 8’’ | 14.0 | 9.0 | 4.1 | 840 |
| FHM240-960 |  | FHM120-960 |  | 3.2 | 80 | 7.4 | 53’ 4’’ | 16.2 | 10.0 | 4.5 | 960 |
| FHM240-1080 |  | - | - | 3.2 | 90 | 8.4 | 60’ | 18.3 | 11.0 | 5.0 | 1080 |
| FHM240-1200 |  | - | - | 3.2 | 100 | 9.3 | 66’ 8’’ | 20.1 | 11.0 | 5.0 | 1200 |
| FHM240-1440 |  | - | - | 3.2 | 120 | 11.2 | 80’ | 24.4 | 13.0 | 5.9 | 1440 |

1Ne représente pas la surface de la pièce, mais plutôt la surface couverte par le câble chauffant, excluant les éléments fixes et autres dégagements à respecter.

208V = 75% du wattage à 240V.

Sonde de sol 15’ (4.6 m) et liaison froide 10’ (3 m) incluses.

La couleur du treillis peut être différente.

Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| OTM-CC | CableCheck - Indicateur de défaillance électrique |  |
| OTM-SA | Colle en aérosol pour sécuriser le treillis sur le plancher de béton, 16.75 oz (474 g) |  |
| KIT-SP1 | Trousse de réparation |  |
| KIT-CBL-SN | Sonde de sol 15 pi (4.6 m) |  |

# Thermostats électroniques pour système de plancher chauffant

| # Produits | Description | Qté | Amp | Volts | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTH3600-GA2 | Thermostat électronique non programmable pour système de plancher chauffant |  | 15 | 120/208/240 | Classe A DDFT 5 mA1 |
| OTH3600P-GA2 | Thermostat électronique programmable pour système de plancher chauffant |  | 15 | 120/208/240 | Classe A DDFT 5 mA1 |
| OTH3600-GA-GT2 | Thermostat électronique programmable à communication sans fil pour système de plancher chauffant |  | 15 | 120/208/240 | Classe A DDFT 5 mA1 |

# Module esclave pour système de plancher chauffant

| # Produits | Description | Qté | Amp | Volts | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR1310-120-240GA3 | Module esclave pour système de plancher chauffant |  | 15 | 120/208/240 | Clases A DDFT 5 mA1 |

1  DDFT : Disjoncteur-détecteur de fuite à la terre.

2 Sonde de sol 15’ (4.6 m) incluse.

3 Compatible avec OTH3600P-GA et OTH3600-GA-GT seulement, non compatible avec le thermostat non programmable OTH3600-GA.

Couleur standard blanc.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |