# Série

OTR	Câble de plancher chauffant pour membrane

# Caractéristiques

Tension	-	120V, 240/208V, 1 phase.

Longueur de la liaison froide	-	10’ (3 m).

Construction	-	Câble chauffant de type double conducteur pour une installation plus simple et plus rapide, compatible avec les systèmes d’installation sur membrane de désolidarisation.

Densité	-	9W/pi2 (97W/m2), espacement aux 4’’ (102 mm).

-	10W/pi2 (108W/m2), espacement aux 3 5/8 (92 mm).

Régulation	-	Deux types de régulation possible (voir manuel d’installation pour les détails) :

• Régulation de la température de la surface avec un thermostat électronique

en mode plancher (F) et sonde de sol.

• Régulation de la température ambiante avec un thermostat électronique 
  en mode ambiant avec limite de plancher (A ou AF) et sonde de sol.

Note : Ce produit doit être utilisé avec un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (DDFT) sauf si exempté par le code national et/ou local en vigueur dans la région d’installation.

Matériel inclus 	-	Sonde de sol de 15’ (4.6 m).

-	Étiquette de tableau de mesures (à apposer au panneau électrique).

Installation	-	Ne jamais couper ou tenter de raccourcir le câble.

-	Pour applications intérieures seulement.

- S’installe sur un sous-plancher de contreplaqué ou sur une chape de béton.

-	Sur membrane de désolidarisation vendue en option.

- Pour l’installation du câble sur membrane de désolidarisation, se référer

aux instructions du manufacturier de la membrane afin de s’assurer qu’elle est compatible avec l’utilisation d’un câble chauffant.

Garantie	-	25 ans sur le câble chauffant.

Application 	-	Vestibule, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale.

# Modèles

| Watts | # Produit | Diamètre du câble (mm) | Surface couverte selon l'espacement1 | Longueur du câble | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 5/8’’ (92 mm)2 | 3 3/4’’ (95 mm) |  |  |
|  | 240/208V | Qté | 120V | Qté |  | 10W/pi2 | 108W/m2 | 9.6W/pi2 | 103W/m2 | pi | m | lb | kg |
| 85 | - | - | OTR0082 |  | 4.3 | 9.5 | 0.9 | 10.0 | 0.9 | 32 | 9.75 | 2.6 | 0.9 |
| 120 | - | - | OTR0122 |  | 4.3 | 12.0 | 1.1 | 12.5 | 1.2 | 40 | 12.19 | 2.6 | 0.9 |
| 150 | - | - | OTR0152 |  | 4.3 | 16.0 | 1.5 | 16.5 | 1.5 | 53 | 16.15 | 3.1 | 1.4 |
| 170 | OTR0170 |  | OTR0172 |  | 4.3 | 18.5 | 1.7 | 19.0 | 1.8 | 61 | 18.59 | 3.1 | 1.4 |
| 240 | OTR0240 |  | OTR0242 |  | 4.3 | 24.0 | 2.2 | 25.0 | 2.3 | 80 | 24.38 | 3.8 | 1.6 |
| 300 | OTR0300 |  | OTR0302 |  | 4.3 | 30.5 | 2.8 | 31.5 | 2.9 | 101 | 30.78 | 4 | 1.8 |
| 360 | OTR0360 |  | OTR0362 |  | 4.3 | 36.5 | 3.4 | 37.5 | 3.5 | 120 | 36.58 | 4.2 | 1.9 |
| 420 | OTR0420 |  | OTR0422 |  | 4.3 | 42.5 | 4.0 | 44.0 | 4.1 | 141 | 42.98 | 4.9 | 2.2 |
| 475 | OTR0475 |  | OTR0472 |  | 4.3 | 48.5 | 4.5 | 50.0 | 4.6 | 160 | 48.77 | 6 | 2.7 |
| 600 | OTR0600 |  | OTR0602 |  | 4.3 | 60.5 | 5.6 | 62.5 | 5.8 | 200 | 60.96 | 6.9 | 3.1 |
| 720 | OTR0720 |  | OTR0722 |  | 4.3 | 72.5 | 6.7 | 75.0 | 7.0 | 240 | 73.15 | 7.9 | 3.6 |
| 840 | OTR0840 |  | OTR0842 |  | 4.3 | 84.5 | 7.9 | 87.5 | 8.1 | 280 | 85.34 | 8.7 | 4 |
| 960 | OTR0960 |  | OTR0962 |  | 4.3 | 96.5 | 9.0 | 100.0 | 9.3 | 320 | 97.54 | 9.3 | 4.2 |
| 1080 | OTR1080 |  | - | - | 4.3 | 109.0 | 10.1 | 112.5 | 10.5 | 360 | 109.73 | 10 | 4.6 |
| 1140 | - | - | OTR1142 |  | 4.3 | 115 | 10.66 | 119 | 11.03 | 380 | 115.82 | 11.6 | 5.2 |
| 1200 | OTR1200 |  | - | - | 4.3 | 121.0 | 11.2 | 125.0 | 11.6 | 400 | 121.92 | 11 | 5 |
| 1320 | - | - | OTR1322 |  | 4.3 | 133 | 12.35 | 137.5 | 12.77 | 440 | 134.11 | 13.7 | 6.2 |
| 1440 | OTR1440 |  | - | - | 4.3 | 145.0 | 13.5 | 150.0 | 13.9 | 480 | 146.30 | 13 | 5.9 |
| 1450 | - | - | OTR1452 |  | 4.3 | 145 | 13.5 | 150 | 13.9 | 480 | 146.30 | 16 | 7.2 |
| 1500 | - | - | OTR1502 |  | 4.3 | 151 | 14 | 156.5 | 14.5 | 500 | 152.40 | 17.4 | 7.9 |
| 1600 | OTR1600 |  | - | - | 4.3 | 169.0 | 15.7 | 175.0 | 16.3 | 560 | 170.69 | 15 | 6.8 |
| 1680 | - | - | OTR1682 |  | 4.3 | 169.5 | 15.7 | 175 | 16.3 | 560 | 170.69 | 20.3 | 9.1 |
| 1920 | OTR1920 |  | - | - | 4.3 | 193.5 | 18.0 | 200.0 | 18.6 | 640 | 195.07 | 18 | 8.2 |
| 2280 | OTR2280 |  | - | - | 4.3 | 229.5 | 21.3 | 237.5 | 22.1 | 760 | 231.65 | 22 | 10 |
| 2640 | OTR2640 |  | - | - | 4.3 | 266.0 | 24.7 | 275.0 | 25.5 | 880 | 268.22 | 26 | 11.8 |
| 2900 | OTR2900 |  | - | - | 4.3 | 292.5 | 27.2 | 302.5 | 28.1 | 968 | 295.04 | 30 | 13.6 |
| 3000 | OTR3000 |  | - | - | 4.3 | 302.0 | 28.1 | 312.5 | 29.0 | 1000 | 304.80 | 31 | 14 |
| 3360 | OTR3360 |  | - | - | 4.3 | 338.5 | 31.4 | 350 | 32.5 | 1120 | 341.38 | 36.9 | 16.8 |

1 Ne représente pas la surface de la pièce, mais plutôt la surface couverte par le câble chauffant, excluant les éléments fixes et autres dégagements à respecter.

2 Espacement avec la membrane NADCM, lorsque le câble est installé à trois rondelles d'espacement.

208V = 75% du wattage à 240V.

Sonde de sol 15’ (4.6 m) et liaison froide 10’ (3 m) incluses.

# Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| NADCM-M-80 | Membrane de désolidarisation feutrée en feuille, 2’ 6-5/16’’ X 3’ 3’’, 8.16 pi2, vendue en boîte de 10 feuilles |  |
| NADCM-M-150 | Membrane de désolidarisation feutrée en rouleau, 46' 9'' x 3' 3'', 150 pi2 |  |
| NADCM-S-80 | Membrane de désolidarisation autocollante en feuille, 2' 6-5/16'' X 3 '3'', 8.16 pi2, vendue en boîte de 10 feuilles |  |
| NADCM-S-150 | Membrane de désolidarisation autocollante en rouleau, 46' 9'' x 3' 3'', 150 pi2 |  |
| OTM-CC | CableCheck - Indicateur de défaillance électrique |  |
| OTM-SA | Colle en aérosol pour sécuriser le treillis sur le plancher de béton, 16.75 oz (474 g) |  |
| KIT-SP1 | Trousse de réparation |  |
| KIT-CBL-SN | Sonde de sol 15 pi (4.6 m) |  |

# Thermostats électroniques pour système de plancher chauffant

| # Produits | Description | Qté | Amp | Volts | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTH3600-GA2 | Thermostat électronique non programmable pour système de plancher chauffant |  | 15 | 120/208/240 | Classe A DDFT 5 mA1 |
| OTH3600P-GA2 | Thermostat électronique programmable pour système de plancher chauffant |  | 15 | 120/208/240 | Classe A DDFT 5 mA1 |
| OTH3600-GA-GT2 | Thermostat électronique programmable à communication sans fil pour système de plancher chauffant |  | 15 | 120/208/240 | Classe A DDFT 5 mA1 |

# Module esclave pour système de plancher chauffant

| # Produits | Description | Qté | Amp | Volts | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR1310-120/240GA3 | Module esclave pour système de plancher chauffant |  | 15 | 120/208/240 | Clases A DDFT 5 mA1 |

1  DDFT : Disjoncteur-détecteur de fuite à la terre.

2 Sonde de sol 15’ (4.6 m) incluse.

3 Compatible avec OTH3600P-GA et OTH3600-GA-GT seulement, non compatible avec le thermostat non programmable OTH3600-GA.

Couleur standard blanc.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |