Série

OWC-M	Câble chauffant à béton sur treillis

Caractéristiques

Tension	-	240/208V, 347V, 1 phase.

Construction	-	Câble chauffant de type double conducteur fixé sur un treillis de plastique

à émission magnétique négligeable.

Densité	-	11W/pi2 (120W/m2), installé en usine sur treillis aux 6’’ (15 cm).

Dimension	-	Treillis de 24’’ (0.6 m) de largeur offerts en plusieurs longueurs.

Longueur de la liaison	-	Liaison froide de 8’ 2’’ (2.5 m) incluse.

- Liaison froide de 50’ (15 m) disponible sur commande.

Régulation	-	Deux types de régulation possible (voir manuel d’installation pour les détails) :

• Régulation de la température de la surface avec un thermostat     
  électronique en mode plancher (F) et sonde de sol.

• Régulation de la température ambiante avec un thermostat électronique en 
  mode ambiant avec limite de plancher (A ou AF) et sonde de sol.

Note : Ce produit doit être utilisé avec un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (DDFT) sauf si exempté par le code national et/ou local en vigueur dans la région d’installation.

Matériels inclus	-	Sonde de sol 15’ (4.6 m).

-	Agrafes de sol en plastique (KIT-OW-CLP).

-	Étiquette de tableau de mesures (à apposer au panneau électrique).

Installation	-	Ne jamais couper ni tenter de raccourcir le câble.

-	Pour applications intérieures seulement, résidentiel ou commercial.

-	S’installe sous une dalle de béton de 4’’ à 6’’ (10 cm à 15 cm) ou sous une chape de béton de 1.5’’ à 4’’ (4 cm à 10cm).

Note : Il est fortement recommandé d'isoler la dalle de béton afin d'éviter une perte de chaleur par le bas (voir le manuel d'instructions pour tous les détails d’installation).

-	Compatible avec la plupart des revêtements de sol.

(Vérifier avec le revendeur ou le fabricant).

-	Installation avec ou sans armature métallique pour béton armé.

Garantie	-	20 ans sur le câble chauffant.

Application 	-	Sous-sol, garage, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, 
atelier, piscine, douche, vestibule, hôpital, hôtel, usine, commerce, restaurant, verrière, serre, bâtiments destinés au logement des animaux.

Modèles

| Watts | # Produit | Surface couverte1 | Longueur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 240/208V | Qté | 347V | Qté | pi2 | m2 | pi po | m | lb | kg |
| 150 | OWC-M0150 |  | - | - | 14.0 | 1.3 | 6’ 5" | 1.9 | 3.0 | 1.4 |
| 200 | OWC-M0200 |  | - | - | 19.0 | 1.7 | 8' 4" | 2.5 | 3.7 | 1.7 |
| 300 | OWC-M0300 |  | - | - | 28.0 | 2.6 | 12’ 6" | 3.8 | 4.0 | 1.8 |
| 400 | OWC-M0400 |  | - | - | 38.0 | 3.5 | 16’ 8" | 5.1 | 4.5 | 2.0 |
| 500 | OWC-M0500 |  | - | - | 46.5 | 4.3 | 20’ 10" | 6.4 | 5.0 | 2.3 |
| 600 | OWC-M0600 |  | - | - | 56.0 | 5.2 | 25’ | 7.6 | 6.0 | 2.7 |
| 700 | OWC-M0700 |  | - | - | 65.5 | 6.1 | 29’ 2" | 8.9 | 7.0 | 3.1 |
| 850 | OWC-M0850 |  | - | - | 80.0 | 7.4 | 35’ 5" | 10.8 | 8.0 | 3.6 |
| 950 | OWC-M0950 |  | - | - | 89.0 | 8.3 | 39’ 7" | 12.1 | 9.0 | 4.0 |
| 1100 | OWC-M1100 |  | - | - | 103.0 | 9.6 | 45’ 10" | 14.0 | 10.0 | 4.5 |
| 1200 | OWC-M1200 |  | - | - | 113.0 | 10.5 | 50' | 15.2 | 11.0 | 5.0 |
| 1300 | OWC-M1300 |  | - | - | 121.5 | 11.3 | 54’ 2" | 16.5 | 12.0 | 5.4 |
| 1400 | OWC-M1400 |  | - | - | 130.5 | 12.1 | 58’ 4" | 17.8 | 13.0 | 6.0 |
| 1500 | OWC-M1500 |  | - | - | 140.5 | 13.1 | 62’ 6" | 19.1 | 14.0 | 6.4 |
| 1600 | OWC-M1600 |  | - | - | 149.5 | 13.9 | 66’ 8" | 20.3 | 17.0 | 7.8 |
| 1700 | OWC-M1700 |  | - | - | 159.0 | 14.8 | 70’ 10" | 21.6 | 16.0 | 7.2 |
| 1850 | OWC-M1850 |  | - | - | 172.5 | 16.0 | 77’ 1" | 23.5 | 17.0 | 7.8 |
| 2000 | OWC-M2000 |  | OWC-M2007 |  | 187.5 | 17.4 | 83’ 4" | 25.4 | 18.0 | 8.1 |
| 2200 | OWC-M2200 |  | - | - | 206.0 | 19.1 | 91’ 6" | 27.9 | 21.0 | 9.5 |
| 2400 | OWC-M2400 |  | OWC-M2407 |  | 225.0 | 20.9 | 100’ | 30.5 | 23.0 | 10.4 |
| 2550 | OWC-M2550 |  | - | - | 239.0 | 22.2 | 106’ 6" | 32.5 | 25.0 | 11.3 |
| 2700 | OWC-M2700 |  | OWC-M2707 |  | 253.0 | 23.5 | 112’ 6" | 34.3 | 28.0 | 12.7 |
| 2850 | OWC-M2850 |  | - | - | 267.0 | 24.8 | 119’ | 36.3 | 30.0 | 13.6 |
| 3000 | OWC-M3000 |  | OWC-M3007 |  | 281.0 | 26.1 | 125’ | 38.1 | 32.0 | 14.5 |
| 3200 | OWC-M3200 |  | - | - | 300.0 | 27.9 | 133’ 6" | 40.7 | 34.0 | 15.4 |
| 3400 | OWC-M3400 |  | OWC-M3407 |  | 318.5 | 29.6 | 141’ 8" | 43.2 | 36.0 | 16.3 |
| 3600 | OWC-M3600 |  | - | - | 336.0 | 31.2 | 150’ | 45.7 | 38.0 | 17.2 |
| 3700 | - | - | OWC-M3707 |  | 346.5 | 32.2 | 154’ 2 | 47.0 | 39.0 | 17.7 |
| 4000 | - | - | OWC-M4007 |  | 375.0 | 34.8 | 166’ 8" | 50.8 | 42.0 | 19.0 |

1 Ne représente pas la surface de la pièce, mais plutôt la superficie couverte par le treillis incluant un espacement de 3" (7.5 cm) entre les lisières, excluant les éléments fixes à contourner et autres dégagements à respecter.

208V = 75% du wattage à 240V.

Options

| # Produit Trousse | # Produit Installation en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| OTM-CC1 | - | CableCheck - Indicateur de défaillance électrique |  |
| KIT-WC-CLP | - | Sac de 50 agrafes de sol en plastique pour câble sur treillis |  |
| KIT-SP2 | - | Trousse de réparation |  |
| - | -502 | Liaison froide de 50’ (15 m) |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Avec toute commande de OWC, l’accessoire OTM-CC peut être ajouté sans frais si le client en fait la demande.
2 Délais supplémentaires de production de 9 à 12 semaines.

### GFCI control panel with contactors and 24V control transformer

| Product # Kit | H x W x D (in.) | Description | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| WC-2CIR-208 | 16x14x8 | 2 circuits 208V 30A |  |
| WC-4CIR-208 | 20x16x8 | 4 circuits 208V 30A |  |
| WC-6CIR-208 | 20x16x8 | 6 circuits 208V 30A |  |
| WC-8CIR-208 | 24x24x8 | 8 circuits 208V 30A |  |
| WC-10CIR-208 | 24x24x8 | 10 circuits 208V 30A |  |
| WC-12CIR-208 | 24x24x8 | 12 circuits 208V 30A |  |
| WC-2CIR-240 | 16x14x8 | 2 circuits 240V 30A |  |
| WC-4CIR-240 | 20x16x8 | 4 circuits 240V 30A |  |
| WC-6CIR-240 | 24x20x8 | 6 circuits 240V 30A |  |
| WC-8CIR-240 | 24x20x8 | 8 circuits 240V 30A |  |
| WC-10CIR-240 | 24x24x8 | 10 circuits 240V 30A |  |
| WC-12CIR-240 | 24x24x8 | 12 circuits 240V 30A |  |
| WC-3CIR-347-347 | 16x14x8 | 3 circuits 347V 24A |  |
| WC-6CIR-347-347 | 20x16x8 | 6 circuits 347V 24A |  |
| WC-9CIR-600-347 | 30x24x8 | 9 circuits 600V 24A |  |
| WC-12CIR-600-347 | 30x24x8 | 12 circuits 600V 24A |  |

# Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |