# Série

OTH24

# Caractéristiques

Type	-	Thermostat électronique non programmable à basse tension.

Couleur	-	Standard : blanc.

Alimentation	-	24Vca, 50/60 Hz.

Puissance	-	1A par sortie (2 sorties).

Mode	-  Première sortie (principale) :

Mode A : Régulation de la température ambiante.

Note : Possibilité de limiter la température du sol à l’aide d’une sonde externe

lorsqu’un système de câble chauffant est utilisé comme source de chauffage.

Mode F : Régulation de la température du plancher au moyen d’une sonde 
de température externe et offre la possibilité de limiter la température ambiante 
(sonde de plancher non incluse).

-  Deuxième sortie (auxiliaire) :

Activation d’une source de chauffage additionnelle si la première source de chauffage, 
activée par la sortie principale, ne peut atteindre la température de consigne.

Contrôle	-	Cycle de 15 secondes ou de 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes (individuellement ajusté

pour chacune des sorties).

-	Ajustement du temps minimum ON et temps minimum OFF pour la sortie principale. 
Définit le temps minimal pour lequel la sortie peut être activée ou éteinte. (Application pour système de chauffage avec purge).

-  Fonction d’anti-grippage (la sortie principale est activée pendant 1 minute toutes les 24 heures).

-	Résolution : 0.5 °C (1 °F).

Affichage	-	Affichage digital de la température ambiante (°C ou °F), du niveau de chauffage et du point

de consigne.

- Rétroéclairage permanent ou sur demande.

-	Mémoire permanente du point de consigne.

Plage de température	-	5 °C à 36 °C (41 °F à 97 °F).

Température d’entreposage	-  -20 °C à 50 °C (-4 °F à 158 °F).

Installation	-	Thermostat à 3 fils (minimum).

Application	-	2 sorties à basse tension pouvant être connectées à l’aide d’un relais 24V et d’un transformateur pour contrôler les plinthes électriques, convecteurs, ventilo-convecteurs, planchers chauffants, pompes à eau et chaudières. 	Note : Sélectionner le cycle en fonction du type de chauffage.

Garantie	-  3 ans contre tous vice.

# Modèle

| # Produit | Qté | Volts | Amp | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTH24 |  | 24 | 1A | Thermostat électronique non programmable à basse tension (2 sorties) |

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |

# Text boxes

Thermostat électronique non programmable

à basse tension (2 sorties)